## Slide 1: Koele verblijfsplekken in Utrecht waar beginnen om de afstand tot koelte te verkleinen?
Utrecht.nl
12 juni 2025 – NWK
Marit Linckens – Gemeente Utrecht

## Slide 2: Klimaatadaptatie in Utrecht:
De omgeving leefbaar houden: klimaatadaptatie is daarvoor het nieuwe normaal.
Dit vraagt om:
ander gedrag van iedereen
andere manieren van bouwen
een andere inrichting van de openbare ruimte
Met als uitgangspunt dit te realiseren via de bestaande programma’s

## Slide 3: Waar streven we richting 2050 concreet naar?
Geen schade in panden en/of stremming van wegen tot aan een bui van 80 mm in één uur
Sponswerking bodem versterken, minimaal 90% jaarlijkse neerslag vasthouden op de plek waar het valt,
Het hitte-eilandeffect van de stad is beperkt tot een verschil in gevoelstemperatuur van maximaal 5 graden Celsius ten opzichte van het buitengebied (referentie KNMI De Bilt)
In elke straat kan je op een hete dag in de schaduw lopen (30-40% schaduw)
Iedereen heeft binnen 200 m van zijn woning in de openbare ruimte een koele verblijfsplek met minimaal 200 m2 schaduw beschikbaar
Minimaal 40% groenbedekking in elke buurt (inclusief daken, boomkronen etc.)

## Slide 4: Waar streven we richting 2050 concreet naar?
Geen schade in panden en/of stremming van wegen tot aan een bui van 80 mm in één uur
Sponswerking bodem versterken, minimaal 90% jaarlijkse neerslag vasthouden op de plek waar het valt,
Het hitte-eilandeffect van de stad is beperkt tot een verschil in gevoelstemperatuur van maximaal 5 graden Celsius ten opzichte van het buitengebied (referentie KNMI De Bilt)
In elke straat kan je op een hete dag in de schaduw lopen (30-40% schaduw)
Iedereen heeft binnen 200 m van zijn woning in de openbare ruimte een koele verblijfsplek met minimaal 200 m2 schaduw beschikbaar
Minimaal 40% groenbedekking in elke buurt (inclusief daken, boomkronen etc.)

## Slide 5: Koele verblijfsplekken tastbaar maken: Opgave in kaart brengen
Definitie koele verblijfsplekken voor alle Utrechters:
Een koele plek heeft >200 m2 aaneengesloten schaduw
Schaduw komt van minimaal één boom
De plek heeft een minimale breedte van 10 meter
De plek ligt minimaal 5 meter van een weg met een snelheidsregime van 50 km/u of meer
Een 5e ‘zachte’ eis maakt een plek helemaal af:
Bij voorkeur heeft de plek zitgelegenheid

## Slide 6: Koele verblijfsplekken tastbaar maken: Opgave in kaart brengen middels GIS
START: een nieuwe schaduwkaart
IJkmoment: 21 juni 15:30
  Zonhoogte: 54.65º
  Azimut: 226.31º

## Slide 7: Koele verblijfsplekken tastbaar maken: Opgave in kaart brengen middels GIS
  Zoekgebieden uit BGT-plus:
    Begroeid terreindeel
      Selectie obv beheerniveau
    Onbegroeid terreindeel
      Selectie o.b.v. beheerniveau
    Ondersteunend waterdeel
      Selectie o.b.v. beheerniveau
    Wegdeel
      Fietspad
      Parkeervlak
      Voetgangersgebied
      Voetpad
    Ondersteunend wegdeel
      Selectie o.b.v. beheerniveau

## Slide 8: GIS analyse II: bepalen 10m schaduwbreedte
Bepalen of schaduw 10m breed is
Bufferen van schaduwvlakken met -5m
  Correctie op AHN nodig i.v.m. wegvallende pixels

## Slide 9: GIS Analyse III: snelheid, bomen, zitgelegenheid
  Bronnen:
    Geometrie straten: GISIB
    Snelheden straten: NWB-Wegenbestand
  Bronnen:
    Bomen: GISIB
    Bankjes: GISIB + landelijke BGT (ESRI)

## Slide 10: GIS Analyse score per koele verblijfsplek
  SCORE_Schaduwgrootte [0-1]
  SCORE_10mdik [0-1]
  SCORE_Ver_genoeg_van_weg [0-1]
  SCORE_Zitgelegenheid [0-1]
  SCORE_Boomschaduw [0-1]
  SCORE_TOTAAL [0-5]
Viewer

## Slide 11: Netwerk van koele verblijfsplekken
Groene leefomgeving - actueel (arcgis.com)

## Slide 12: Netwerk van koele verblijfsplekken + 200 m

## Slide 13: Gaten in het netwerk – inzoom: Parkwijk zuid

## Slide 14: Gaten in het netwerk dichten?

## Slide 15: Gaten in het netwerk dichten!

## Slide 16: Programmeren samen met SSB en gebieden

## Slide 17: Vervolgstappen
Totaal circa 180 plekken nodig
Starten met een pilot voor 2 jaar, waarbij we een aanzet doen en vervolgens opschalen
Afspraken met trees for all en andere subsidies zoeken
Lijst met potentieel kansrijke koele plekken opstellen

## Slide 18: Dank
Link kaart:
Afstand tot een koele plek